V1.1 18/11/29

MANUAL

Rengøringsenhed WBC 100

1

REGLER FOR BETJENING

Dette symbol angiver vigtige oplysninger om sikker drift og sikkerhed.

Du bør omhyggeligt læse denne vejledning, før du bruger enheden. Efter at have læst instruktionerne bør gemmes til senere brug.

1. GENERELT

På grund af den fortsatte udvikling af teknisk udstyr, kan nogle af sine funktioner ændres og drift kan afvige i detaljer fra beskrivelsen i manualen. Dette er ikke en enhed fejl, men resultatet af en stadig udvikling og modifikation arbejdsenhed.

2. SIKKERHED

Rengøring kan bringe sikkerheden I fare for operatøren og andre personer i nærheden. Derfor skal der tages særlige forholdsregler.

For eventuelle skader og personskader skyldes forkert brug i strid med instruktionerne, er leverandøren ikke ansvarlig.

Forebyggelse af elektrisk stød:

  - tilslutte enheden teknisk effektiv elektriske system for korrekt frysning og nulstilling effektivitet (ekstra stød beskyttelse)

  - strøm fører ud med den monterede enhed,

  - Brug ikke håndtagene og belastning ledninger med beskadiget isolering,

  - under særlig risiko for elektrisk stød (arbejde i omgivelser med høj luftfugtighed og lukkede tanke) at arbejde med hjælperen støtte for arbejdet og vågent over sikkerheden, brug handsker og klæder med gode isoleringsegenskaber,

  - hvis du bemærker nogen uregelmæssigheder, skal du kontakte de kompetente folk til at fjerne dem,

  - Det er forbudt at betjene apparatet med dæksler fjernet.

Forhindre forbrændinger:

Rensede dele efter svejsning kan brænde, så skal du:

  - Brug særligt arbejdstøj og fodtøj til beskyttelse mod forbrændinger

  - Undgå forurening af tøj smøremidler og olier, der kan føre til dens betændelse.

forebyggelse og brand eksplosion:

- Brug ikke enheden i områder med risiko for eksplosion eller brand,

- Anvendelse af indretningen skal være en sikker afstand fra brændbare materialer. Før start af enheden:

  - Kontroller tilstanden af ​​elektriske og mekaniske forbindelser. Det er forbudt at bruge håndtag og belastning ledninger med beskadiget isolering. Utilstrækkelige isolering håndtag og kabler aktuelle fare for elektrisk stød,

  - Sikre korrekte driftsbetingelser, dvs.. For at sikre korrekt temperatur, fugtighed og ventilation på arbejdspladsen. Udendørs lukket for at beskytte mod regn,

  - Placer enheden på et sted, der tillader sin let håndtering.

Det er forbudt at fjerne det ydre hus, når enheden er tændt til netværket.

Enhver ændring af udstyret på egen hånd er forbudt og kan udgøre en forringelse af sikkerhedsforholdene.

Al vedligeholdelse og reparation må kun foretages af autoriserede personer med de betingelser, der gælder for sikkerhed for elektrisk udstyr. Brug ikke enheden i områder med risiko for eksplosion eller brand!

Efter at have arbejdet i maskinen Netledningen skal være afbrudt fra netværket.

2

3. ANVENDELSER

WBC 100 anvendes til elektrokemisk rensning af svejsninger af rustfrit stål MIG og TIG ved at fjerne oxiderede lag af svejsninger og misfarvning. Dette eliminerer behovet for ætsning og polering af svejsninger. Der er også mulighed for at rense svejsninger af aluminium, men effekten af ​​rengøringen afhænger af graden af ​​oxidation af svejsningen.

4. SPECIFIKATIONER

| Strøm | AC 230V 50Hz |
| --- | --- |
| Maksimalt strømforbrug | 1.2 kVA |
| Normeret forbrug | 80% |
| Maksimal strømforbrug | 6 A |
| Udgangsspændingen modus "LOW VOLTAGE" | 18-21 V DC |
| Udgangsspændingen modus "HØJSPÆNDING" | 25 - 30 V DC |
| Længden af ​​håndtaget rengøring | 3 m |
| Kapacitet af fluid reservoir af rengøringen | 2 l |
| Tæthedsgrad: | IP21S |
| dimensioner: | 420 x 230 x 290 mm |
| masse | 14,5 kg |

Normeret forbrug

Normeret forbrug er baseret på en periode på 10 minutter. Arbejdscyklus på 80% betyder, at efter otte minutters drift kræves to minutters pause. Normeret forbrug på 100% betyder, at maskinen kan arbejde kontinuerligt uden afbrydelse.

grad af beskyttelse

IP angiver det omfang, i hvilket indretningen er resistent over for indtastning af faste urenheder og vand. IP21S betyder, at indretningen er velegnet til at arbejde i lukkede rum.

3

5. BESKRIVELSE

1: en rensevæske udløb	7: Switch-mode

2: Slot nuværende indehaver af rengøring	8: Jordforbindelsesklemme

3: kontrol prop af håndtaget af rengøring	9: Netledning

4: LED power	10: væskeniveau rengøring

5: Netledning masse	11: cap rensevæske

6: Hovedafbryder

Valg af driftsart afhænger af rengøringsbørste. For grafit børster skal vælge lav spænding (lavspænding) og stålbørster til rengøring klud (valgfrit) højspænding tilstand.

| A. Plug Kontrol | E. muffe |
| --- | --- |
| B. Plug rensevæske | F. grafit børste standard |
| C. plug strøm | G. Brush lille grafit |
| D. håndtag |  |  |  |

4

6. RENGØRING

Emballagens indhold skal opløses i 1,8 l destilleret eller demineraliseret vand, rør og hældes i en beholder af apparatet.

Forsigtig! Anvendelsen af ​​vandværksvand bevirker aflejring af skalaen, som negativt påvirker den elektriske ledningsevne og strømning af rensevæske. Dette kan forårsage funktionsfejl eller beskadigelse.

| navn | ansøgning | handling | pakke | Mængden af ​​vand | proportioner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | meget god |  |  |  |
| SN081025-A | rustfrit stål | rengøring, uden | 90 g | 1,8 l | 01:20 |
|  |  | lysere |  |  |  |
|  |  | god |  |  |  |
| SN081026-A | rustfrit stål | rengøring af | 40 g | 1,8 l | 01:45 |
|  |  | lysere |  |  |  |

Det er muligt at blande to rengøringsmidler med henblik på at opnå effekten af ​​den mellemliggende, men det bør erindres, at de har forskellige andele af opløsning i vand!

7. INSTALLATION

7.1 Installation af bærekonsol af rengøring

7.2 Tilslutning til lysnettet

WBC indretningen 100 skal anvendes kun i en enkelt-fase med tre ledninger, med jordet neutral. Indretningen er indrettet til at samvirke med netværket 230V50 Hz fusioneret 16 A tidsforsinket handling. Strømforsyning skal være stabilt, uden spændingsfald. Før tilslutning, skal du sørge for afbryderen (6) er i positionen OFF (fra).

7.3 Forberedelse til drift

- Hæld henholdsvis fremstillet rensevæske i tanken

- Plug indehaveren af ​​rengøring strøm til stikket (2), plug betjeningshåndtag i soklen (3) og rensevæske linie til huset (1).

- Masse kabelstik i soklen (5) og den hule klemme til at spænde fast til materialet, der skal renses

- Slut enheden til lysnettet

8. BRUG

Afhængig af størrelsen af ​​det rensede svejsning vælge den rigtige størrelse pensel og sætte det i holderen rengøring. Vælg den rigtige tilstand for den type børste (børste grafit -

5

lav spænding (lavspænding), en stålbørste af rengøringskluden - højspænding (højspænding). Ved at trykke på knappen på håndtaget vil forårsage automatisk strøm af rensevæske. Tør fælles børste fjerner snavs og pletter. Re-aftørring med en fugtig klud vil give bedre resultater.

I tilfælde af utilsigtet kontakt af håndtaget af rengøringsarbejdet til en fælles terminal beskyttelse kredsløb zone og maskinen vil stoppe, vil du høre en advarselslyd og Power LED blinker. Afbryd fra terminal håndtag masse og vent et par sekunder.

- FEJLFINDING

| symptomer | årsag | adfærd |
| --- | --- | --- |
|  | Ingen forbindelse eller løst stik | Fjern låget, kontrollere og korrekt |
|  |  | forbinde alle elektriske stik |
|  | inde i enheden |  |
| Ingen strøm eller funktionsfejl |  | inde i enheden |
| udstyr |  | Undersøg håndtaget |
|  | Beskadiget håndtag rengøring | czyszcącego og udskift om nødvendigt |
|  |  | ny |
|  | Ingen strømforsyning | Kontroller sikringerne på forbindelsen |
|  |  | netværk |
| Efter power LED |  |  |
|  |  | Undersøg ledningen |
| Magt er ikke tændt |  |  |
|  | Et beskadiget strømkabel | udbud og om nødvendigt udskifte den |
|  |  | ny |
|  | Beskadiget kabel indehaver | Kontrollér og udskift om nødvendigt |
| Efter power LED | rengøring | kabelholder |
|  |  | Kontroller tilslutningen og massen terminal |
| Strøm tændt, men enheden |  |  |
|  |  | plug. |
| Han virker ikke. | Løs eller brudt jordledning |  |
|  |  | Kontroller tilstanden af ​​massen, hvis |
|  |  | nødvendigt at udskifte røret |
| Maskinen stoppede med at arbejde, | Indretningen er overophedet | Vent et par minutter, indtil enheden når |
| Power LED |  | rette temperatur |
| Maskinen stoppede med at arbejde, | En kortslutning mellem håndtaget rengøring | Afbryd håndtag og et renseledningen |
| Power LED blinker, lyde |  |  |
|  | og jordledningen | masse, vent et par sekunder |
| lyd advarsel |  |  |
| Utilfredsstillende rengøringsresultater | Forkert indstillede driftsform til | Skift driftsform |
|  | type børste. |  |

- LISTE OVER TILBEHØR og rensemidler

| navn | katalog nr |
| --- | --- |
| Grafit børste stor | WBC001 |
| Børste grafit gennemsnit | WBC002 |
| Stålbørste 40 mm | WBC003 |
| Rengøringsklud for stålbørste 40mm | WBC004 |
| Stålbørste 80 mm | WBC005 |
| Rengøringsklud for stålbørste 80mm | WBC006 |
| Renere SN081025 A-90 g | WBC007 |
| Renere SN081026 A-40g | WBC008 |

11. OPERATION MANUAL

Betjening af enheden 100 WBC bør finde sted i en atmosfære fri af korrosive komponenter og støvede. Ikke placere enheden i støvede, nær de arbejdende slibemaskiner, etc. Støv og forureningsbegrænsende boards metalliske høvle, kan ledninger og forbindelser inde enheden forårsage en elektrisk kortslutning, og som følge heraf skade på apparatet.

Undgå brug i omgivelser med høj luftfugtighed, især i situationer med forekomst af dug på metaldele.

I tilfælde af dug på metaldele, f.eks. Indretningen efter koldt til et varmt rum, vente, indtil det er helt tørt og opvarme indretningen til stuetemperatur. Begyndende i kold tilstand af anordningen kan forårsage skader. Det anbefales, at i tilfælde af drift af enheden til udendørs placere det under et tag for at beskytte mod ugunstige vejrforhold.

6

12. INSTRUKTIONER FOR VEDLIGEHOLDELSE

Som en del af den daglige drift af anordningen skal holdes rene og kontrollere status for rengøring holder, kabler og eksterne tilslutninger.

Periodisk rengøring af indersiden af ​​apparatet ved rensning med komprimeret luft for at fjerne støv og spåner fra metalplader, og styrekablerne og elektriske forbindelser.

Ikke mindre end en gang hvert halve år skal være en generel gennemgang af status og elektriske forbindelser, navnlig:

- tilstand af chok beskyttelse

- isoleringen

- staten sikkerhed

- driften af ​​kølesystemet

Skader som følge af driften af ​​enheden i unormale forhold og svigt af anbefalinger til vedligeholdelse er ikke dækket af garantireparationer.

13. SKEMA ELECTRICAL

14. INSTRUCTION OPBEVARING OG TRANSPORT

Anordningen skal opbevares ved -10 ° C til + 40 ° C og relativ fugtighed 80% fri for ætsende dampe og støv. Transport af emballerede enheder bør dækkes transportmidler. Til transport den emballerede enhed skal sikres mod udskridning og sikre den korrekte position.

15. fuldstændig specifikation

| 1. | Indretningen til rensning af svejsninger | - 1 stk. |
| --- | --- | --- |
| 2. | rengøring håndtag | - 1 stk. |
| 3. | Grafit børste stor | - 1 stk. |
| 4. | Børste grafit gennemsnit | - 1 stk. |
| 5. | Bruger manual | - 1 stk. |
|  |  | 7 |

15. Garanti

Garanti gives for en periode på 12 måneder for forretningsenheder men eksklusive krav relateret til eller garanti på 24 måneder for forbrugeren fra salgstidspunktet.

Garantien vil blive respekteret af annoncøren efter fremlæggelsen af ​​bevis for købet (faktura eller kvittering) og garantikort indskrevet med produktnavn, serienummer, dato for salg og salgssted bærer præg af.

I tilfælde af garantireparation skal kontakte TECWELD, som vil arrangere receptionen enhed med kurer. Forsendelser på en anden måde på bekostning af virksomhedens TECWELD vil ikke blive accepteret!

Enheden overføres til Klagen skal være pakket i den originale emballage, og beskyttet af Styrofoam originale beslag. TECWELD Selskabet er ikke ansvarlig for skader forårsaget under transport udstyr.

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du ikke smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Ifølge WEEE-direktivet (direktiv 2002/96 / EF) i kraft i Den Europæiske Union for brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal bruges hver til sit

bortskaffelse.

I Polen, i overensstemmelse med bestemmelserne i loven af ​​1. juli, 2005. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr er forbudt at placere sammen med andet affald af brugte udstyr mærket med krydsede skraldespand symbol.

Den bruger, der ønsker at skille sig af med dette produkt, er den forpligtet til at returnere affald af elektrisk og elektronisk udstyr til en brugt udstyr indsamlingssted. udføres indsamlingssteder bl.a. af grossister og forhandlere af udstyr og de kommunale organisatoriske enheder, der udøver affaldsindsamling.

Disse juridiske forpligtelser er blevet indført for at reducere mængden af ​​affald fra affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og for at sikre et passende niveau for indsamling, genvinding og genbrug af brugt udstyr. En korrekt gennemførelse af disse opgaver er vigtigt, især når det udtjente udstyr indeholder farlige komponenter, som en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

TECWELD Peter Polak 41-909 Bytom ul. kryds 3

Tlf. (48) 32 38-69-428 Fax: (+48) 32 38-69-434,

E-mail: info@tecweld.pl

www.tecweld.pl

OVERENSSTEMMELSESERKLAERING

01 / WBC100 / 2018

Producentens repræsentant:

TECWELD Peter Polak

41-943 Piekary Slaskie

ul. Emerald 21/3/6

gren:

41-909 Bytom

ul. kryds 3

Det fastslås, at den pågældende vare:

Indretningen til rensning af svejsninger

| Handelsnavn: | WBC 100 |
| --- | --- |
| seværdighed: | WBC 100 |
| Producentens varemærke: |  |

som denne erklæring vedrører, overholder følgende EU-direktiver og nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet:

LVD Lavspændingsdirektivet 2014/35 / EU

EMC elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30 / EU

II RoHS-direktiv 2011/65 / EU

og overholder følgende standarder:

BS EN 60974-1: 2013-04 Arc svejseudstyr - Del 1: Svejsning strømkilder,

EN 60974-10: 2014-12 Arc svejseudstyr - Del 10: Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

BS EN 50581: 2013-03 Teknisk dokumentation vurdering af elektriske produkter

og elektronisk udstyr, herunder begrænsning af anvendelsen af ​​farlige stoffer.

| År CE-mærke på enheden: | 2017 |
| --- | --- |

Bytom, dn. 2018/05/01	Peter Polak

(Underskrift af autoriseret person)

9